## Slide 1
SENSOR
SENSEI
Jérémy Coquelin
Mattéo Cogan
Fabien Le Fichoux
Epitech — Revue de projet
MASTER OF SOCKETS
Capteurs IoT longue portée via LoRa, compatibles sensor.community

## Slide 2
Contexte du projet
Pourquoi LoRa plutôt que le WiFi direct
Sensor Sensei — Epitech
02 / 12
POINT IMPORTANT
Le firmware de référence (airrohr) exige une connexion WiFi permanente sur chaque capteur
WiFi souvent indisponible en zone rurale, et énergivore sur batterie
SensorSensei découple mesure (LoRa, batterie) et connectivité (WiFi, un seul relais)
Un gateway peut desservir plusieurs nodes dans un rayon de quelques km
CHAÎNE DE TRANSMISSION
Node (T-Beam, batterie)
LoRa 868 MHz
Gateway (Heltec V3, USB)
WiFi (HTTPS)
sensor.community

## Slide 3
Objectifs du sujet
Rappel du cahier des charges — Delivery
Sensor Sensei — Epitech
03 / 12
CAHIER DES CHARGES
Lister les fonctionnalités du firmware existant (airrohr) à conserver
Capteur distant en deux parties : partie autonome (batterie, mesure, LoRa) + gateway (LoRa → sensor.community)
Nouveau firmware conservant les fonctionnalités existantes : point d'accès WiFi, liste de capteurs compatible
Solution qui minimise la consommation et maximise l'autonomie de la partie batterie
Documentation complète : câblage, firmware, utilisateur, choix d'implémentation et retours d'expérience
Visualisations pour faciliter l'analyse des données

## Slide 4
Architecture repensée
Séparation stricte node / gateway, payload partagé
Sensor Sensei — Epitech
04 / 12
POINT IMPORTANT
Séparation claire des responsabilités : le node mesure et émet, le gateway filtre et relaie
shared/payload.h : struct + encodage/décodage partagés entre les deux firmwares
Pattern Gatekeeper côté gateway : aucun paquet n'est transmis à sensor.community sans validation
ARBORESCENCE RÉELLE
sensor-sensei/
├── node/ # Firmware capteur (T-Beam)
│ └── src/
│ ├── main.cpp
│ ├── sensors/ bmp280 · dust · microphone
│ └── lora/ transmitter.cpp
├── gateway/ # Firmware gateway (Heltec V3)
│ └── src/
│ ├── main.cpp · gatekeeper.cpp · config.h
│ ├── lora/ receiver.cpp
│ ├── http/ sensor_community.cpp
│ └── display/ display.cpp
├── shared/payload.h # struct + encode/decode
└── docs/ architecture · wiring · setup · choix

## Slide 5
Capteurs intégrés côté node
Trois capteurs, une seule payload LoRa
Sensor Sensei — Epitech
05 / 12
CHAÎNE D'ACQUISITION
BMP280 (HW-611, I2C) — température et pression atmosphérique
GP2Y1010AU0F (Waveshare Dust Sensor, ADC + LED IR) — particules fines PM2.5, moyenne glissante sur 5 échantillons pour lisser le bruit ADC
SPH0645 (micro I2S) — niveau sonore RMS converti en dBFS ; capteur initialement abandonné faute d'implémentation stable, puis réintégré avec succès dans la payload et la gateway

## Slide 6
Payload LoRa
Format binaire partagé — shared/payload.h
Sensor Sensei — Epitech
06 / 12
STRUCTURE — 12 OCTETS
Octets | Champ | Type | Exemple
0–3 | device_id | uint32 big-endian (MAC ESP32, eFuse) | 0x1A2B3C4D
4–5 | température | int16 big-endian, °C × 100 | 2150 → 21.50 °C
6–7 | pression | uint16 big-endian, hPa | 1013 → 1013 hPa
8–9 | PM2.5 | uint16 big-endian, µg/m³ × 10 | 125 → 12.5 µg/m³
10–11 | micro (RMS) | uint16 big-endian, × 10000 | 421 → 0.0421
12 octets au total — sous la contrainte projet (16 octets) et très en-dessous de la limite pratique LoRa SF9/125 kHz (51 octets). Pas de flottants IEEE754 : chaque champ est un entier mis à l'échelle pour économiser l'air time et la batterie.

## Slide 7
Gateway → sensor.community
Gatekeeper puis trois requêtes HTTPS par paquet
Sensor Sensei — Epitech
07 / 12
GATEKEEPER AVANT ENVOI
Whitelist — device_id dans AUTHORIZED_DEVICES ? (vide = tout accepté en dev)
Plages plausibles — température, pression, niveau micro dans des bornes physiques réalistes
Rejet + log si échec, sinon transmission à sensor.community
Objectif : empêcher un émetteur non autorisé ou un capteur défaillant de polluer les données de la communauté.
3 ENDPOINTS SENSOR.COMMUNITY
Pin | Format | Champs
11 | BME280 | temperature, pressure (Pa)
1 | SDS011 | P1 = P2 = PM2.5 (µg/m³)
15 | DNMS | noise_LAeq (dBFS)
Identifiant de station : esp32-<device_id décimal>. Écran OLED : dernier paquet (valeurs, RSSI, SNR) affiché en temps réel.

## Slide 8
Gestion de l'énergie
Deep sleep + coupure d'alimentation ciblée (PMIC AXP2101)
Sensor Sensei — Epitech
08 / 12
STRATÉGIE
Toute la logique dans setup() : le deep sleep redémarre l'ESP32 depuis le début, loop() n'est jamais atteint
device_id mis en cache en RTC RAM après la première lecture eFuse (évite un accès lent à chaque réveil)
PMIC AXP2101 : ALDO3 (SX1276) coupé pendant le sommeil, ALDO4 (GPS, inutilisé) désactivé en continu
Cycle de réveil : 5 minutes (sensor.community accepte 145 s minimum)
ESTIMATION D'AUTONOMIE (THÉORIQUE)
Phase | Durée | Courant
Actif (mesure + TX) | ~3 s | ~120 mA
Deep sleep | ~297 s | ~15 µA
~101 µAh par cycle de 5 min → environ 69 jours d'autonomie sur une batterie LiPo 2000 mAh (estimation théorique, sans mesure terrain).

## Slide 9
Ce qui fonctionne aujourd'hui
Testé de bout en bout en intérieur, sans perte de paquet
Sensor Sensei — Epitech
09 / 12
NODE
BMP280, GP2Y1010 et SPH0645 lus et encodés dans une payload unique
Transmission LoRa (SX1276, RadioLib, SF9/125 kHz)
Cycle complet mesure → émission → deep sleep, sans intervention manuelle
GATEWAY
Réception LoRa (SX1262) avec RSSI/SNR
Filtrage Gatekeeper (whitelist + plages)
Affichage OLED du dernier paquet
Envoi HTTPS vers sensor.community (3 types de données)

## Slide 10
Retours d'expérience
Ce qu'on retient du développement
Sensor Sensei — Epitech
10 / 12
BILAN TECHNIQUE
RadioLib : intégration rapide sur les deux puces (SX1276 côté node, SX1262 côté gateway), aucune difficulté de communication rencontrée
Capteur de poussière (GP2Y1010) : le point le plus difficile du projet — un exemplaire défectueux reçu, signal ADC bruité, valeurs PM2.5 encore instables malgré le lissage. Acceptable pour des tendances, pas pour une mesure précise
Microphone SPH0645 : intégration I2S délicate, d'abord écartée du firmware puis reprise et stabilisée dans la payload finale
API sensor.community : mapping des pins (1 / 11 / 15) et unités (Pa vs hPa) pas trivial à retrouver dans la documentation
Tests limités à un seul node, à ~5–10 m en intérieur — aucun test de portée longue distance réalisé à ce stade

## Slide 11
Prochaines étapes
Travail en cours de revue et backlog identifié
Sensor Sensei — Epitech
11 / 12
EN COURS DE REVUE (BRANCHES OUVERTES)
Portail de configuration WiFi + whitelist en point d'accès
File d'attente HTTP hors-ligne si le WiFi tombe
Protocole LoRa « framed » avec jitter, plus robuste aux collisions
Correction du mapping BMP280 → pin sensor.community
BACKLOG
Tests de portée réelle et taux de perte (protocole CNC défini)
Accusé de réception (ACK) gateway → node
Humidité : passage à un BME280
Chiffrement AES-128 de la payload
Remplissage de la whitelist en production
Calibration ADC (esp_adc_cal) pour stabiliser le PM2.5

## Slide 12
Merci
Des questions ?
Sensor Sensei — Epitech